# ОПЫТ  ИССЛЕДОВАНИЯ БИОПОЛЯ ЧЕЛОВЕКА (АУРЫ) С ПОМОЩЬЮ АППАРАТУРЫ ИГА-1.

Андреев А.А., Демьянов В.А., Кравченко Ю.П. Савельев А.В.

Волынский центр исторических и геофизических исследований "Ровно-Суренж", г.Ровно, Украина   (surenzh@utkc.net),

Медико-экологическая фирма Лайт-2, г.Уфа, Россия(astra.47@mail.ru).

Уфимский государственный авиационно-технический университет.

Измерение и оценка параметров распределения электромагнитных полей в ближайшем пространстве, окружающем биообъекты, является на сегодняшний день актуальной задачей. Хорошо изученная и разработанная практика оценки поверхностного распределения биопотенциалов на кожных покровах и слизистых оболочках в виде ЭКГ, ЭЭГ, ЭКоГ, ВП, ЭОГ, КГР и др. [1], а также многочисленные исследования внешних внеклеточных электромагнитных биополей [2], убедительно свидетельствуют о высокой информативности поля, окружающего живые организмы, с точки зрения диагностики их функционального состояния. Чрезвычайно заманчивым являются также существующие факты дистантной диагностики состояния пациента биооператором, что, вероятно, происходит с участием электромагнитной природы восприятия, как в пределах частотных диапазонов анализаторов, так, видимо, и вне их пределов непосредственно системно-рецепторного восприятия [2].

В настоящее время известные методы и устройства оценки внешних биоэлектромагнитных полей (БЭМП) можно отнести к следующим группам: способы динамического инфракрасного термокартирования (ДИТ), радиотеплового динамического картирования (РДК), акустотермометрии (АТМ), магнитного картирования (МК) сердца, мозга и электрического картирования [3]. Однако, несмотря на всю привлекательность ввиду неинвазивности, бесконтактности, высокой оперативности и кажущейся простоте, реализация интегральной оценки функционального состояния биообъектов по внешнему электромагнитному полю сталкивается с рядом значительных трудностей. Их можно классифицировать в виде двух групп – физического и методологического характера.

Трудности первого рода заключаются в чрезвычайно низкой интенсивности и высокой хаотичности излучаемых организмами сигналов биоэлектромагнитного поля (БЭМП). Это значительно снижает точность измерений и усложняет аппаратуру с одновременным ухудшением ее эксплуатационных характеристик, т. к. большинство известных методов требует использования сверхчувствительной аппаратуры или датчиков, требующих охлаждения жидким гелием, т е. необходимо применение чрезвычайно сложной дорогостоящей криогенной технологии, иначе различение такого низкоамплитудного полезного сигнала на фоне помехи становится неразрешимой задачей.

Трудности второго рода на сегодняшний день также не преодолены и заключаются в том, что все известные методы оценки внешних БЭМП позволяют зарегистрировать лишь быстро меняющиеся их компоненты, что не дает возможности добиться приемлемой точности и повторяемости интегральной диагностической оценки состояния организма. В этом случае выделение какой-либо стандартной зависимости по динамике быстрых компонентов БЭМП практически невозможно даже при наблюдении функциональных показателей у одного пациента в течение короткого периода времени ввиду высокой вариабельности и стохастичности процессов. Указанные недостатки характерны также для прямых методов регистрации внешних электромагнитных полей биообъектов [4, 5].

Указанные выше трудности преодолены за счет того, что был найден такой информативный показатель БЭМП вокруг живого организма и предложена такая принципиально новая методика его измерения и обработки сигнала, которые позволили проводить количественную оценку составляющей, неизмеримо более медленно меняющейся по сравнению с динамикой БЭМП, регистрируемой известными методами. Это позволило осуществлять построение карты биополя организма по параметрам, отражающим индивидуальную компоненту БЭМП, мало меняющуюся в течение дней и недель. В то же время эта компонента чувствительна к терапевтическим воздействиям на пациента и имеет топологическое соответствие с пораженными внутренними органами, заключающими в себе, как правило, причины заболеваний. В отличие от известных способов, получающих лишь информацию о характере быстрой рефлекторной регуляции, разработанный метод позволяет полностью отстроиться от мгновенной динамики флуктуаций состояния организма и построить карты поля, связанные тесной зависимостью с заболеваниями и практически не требующими расшифровки и анализа, что значительно повышает точность диагностики и диагностические возможности. Разработанный метод оценки электромагнитного поля биообъекта основан на топологическом анализе эквипотенциальных поверхностей стационарного электромагнитного поля, окружающего биообъект. Разработанный и запатентованный в ряде патентов РФ новый метод обработки сигнала сверхслабого электромагнитного излучения и использование в качестве рабочего диапазона сверхдлинных радиоволн от 1 до 10 кГц позволяет отстроиться от быстропротекающих ритмико-физиологических процессов, (таких, как ЭКГ, ЭЭГ, КРГ, ЭМГ, цикадная ритмика и т.д.) и судить о медленно меняющемся стационарном поле, несущем отпечаток общего функционального и морфологического состояния органов, тканей и систем организма, а также реагирующем на медикаментозные и иные виды лечебных воздействий. При этом топологический анализ конфигурации эквипотенциальных поверхностей поля позволяет оценить как общий потенциал защитных сил организма по относительным размерам эквипотенциальных поверхностей, так и локализацию патологических очагов по изменению формы эквипотенциальной поверхности относительно тела биообъекта.

Рисунок 1

Способ оценки электромагнитного поля биообъекта осуществляют следующим образом. Пациента располагают в положении лежа на кушетке. Для сокращения процедуры неавтоматизированной диагностики оценка электромагнитного поля человека может производиться при пространственной ориентации приемного электрода (антенны) над каждой из семи точек основного энергетического канала человека, расположенных вдоль позвоночника, являющихся наиболее информативными. Точки спереди и сзади поверхности тела пациента в основном соответствуют проекции на кожный покров вегетативных нервных сплетений и подкорковых образований [6, 7].

При этом измерение электромагнитного поля над соответствующими вегетативными сплетениями позволяет интерпретировать функциональные или органические изменения в органах и системах, соответственно регулирующихся этими сплетениями.

Антенну располагают над выбранной точкой на постоянной (для всех точек) высоте 1,5 м и осуществляют компенсацию помехового фона. Далее, осуществляют перемещение антенны с постоянной скоростью вдоль прямой, соединяющей антенну и выбранную точку пациента по направлению к пациенту, с одновременным наблюдением изменения величины информативного параметра. Перемещение антенны вдоль прямой осуществляют, например, по штанге, либо вручную при экспресс-диагностике, удерживая антенну с прибором в руке, либо автоматически при помощи сервомеханизма. В момент резкого изменения параметра поля производят измерение расстояния до выбранной точки в соответствующем месте на кожном покрове пациента. Эти расстояния над каждой точкой используют для построения кривой эквипотенциальной поверхности в заданном сечении (рис. 1-3).

Построение эквипотенциальной кривой в необходимом сечении можно производить по большему количеству точек с любой наперед заданной степенью дискретности, что целесообразно делать при автоматизации измерений и построения топограмм с управлением перемещением антенны по отклонению фазы принимаемого сигнала от фазы опорного сигнала. Исследования показали, что фазовая поверхность в норме у здорового человека представляет собой эллипсоид на расстоянии 50-75 см от кожного покрова . В случае патологических отклонений, согласно полученным экспериментальным данным, проекции дефектов (впадин или выпучиваний) эквипотенциальной поверхности на кожные покровы в среднем совпадают с локализацией патологических очагов (рис. 1-3), что подтверждалось известными клиническими методами.

В этом и следующих примерах измерения проводились на частоте 7,4 кГц. В случае на рис. 1 пациенту (52 года) был поставлен клинический диагноз ИБС, стенокардия напряжения ФК II, хронический гастрит, мочекаменная болезнь, хронический пиело-нефрит, киста правой почки. При регистрации поля в сагиттальной плоскости (рис. 2) выявлена значительная деформация поля в области VI и IV точек сзади. Во фронтальной плоскости (рис. 2) изменение поля зарегистрировано в области IV и III точек, значительное снижение расстояния - в области VII точки.

Рисунок 2

Через 5 месяцев после выписки больной вновь поступил в стационар по поводу нарушения мозгового кровообращения, что говорит о высокой диагностической точности способа на ранних стадиях заболевания и на продромальной стадии развития болезни.

На рис. 3 показана динамика изменения конфигурации фазовой поверхности в саггитальном сечении в процессе прохождения курса лечения. Больной П.К. О., 48 лет. Клинический диагноз: вегето-сосудистая дистония. При первом обследовании видно сильное уменьшение фазовой поверхности с провалами в области II, IV и VI точек и выбуханием в области III и V точек.

В ходе прохождения курса лечения при повторном измерении, выполненном через 3 суток, и третьем измерении, выполненном еще через 11 суток, было выявлено расширение фазовой поверхности с увеличением площади, охватываемой кривой в сечении, однако с сохранением характера деформаций, в частности впадин в области IV точки и выбуханий в области III и V.

Обследование по предлагаемому способу проводилось у выборки из 270 больных с различной патологией, из них 82 с ИБС, 61 с гипертонией, 22 с бронхиальной астмой, 40 с холециститом, 25 с язвенной болезнью желудка и 40 с туберкулезом легких. Контрольная группа состояла из 30 здоровых лиц. В группе здоровых лиц исследование показало, что эквипотенциальная фазовая поверхность представляет собой у 18 лиц геометрию эллипсоида на расстоянии 40 - 70 см от кожных покровов, у 12 лиц эквипотенциальная поверхность располагалась на расстоянии в тех же пределах, но имела небольшие отклонения от овальной формы.

Рисунок 3

У лиц с патологией наблюдались явно выраженные деформации эквипотенциальной фазовой поверхности, значительные отклонения от ее эллипсоидальной формы в виде впадин, перетяжек, выпуклостей и т.д., расположение которых в основном совпадали с местами расположения пораженных органов и тканей. Кроме того, наблюдалось уменьшение площади фазовой поверхности по сравнению с данными контрольной группы. В процессе стационарного лечения и улучшения клинических показателей повторными измерениями по предлагаемому способу выявлено увеличение площади фазовой поверхности до 35 - 50 см у 91 процента пациентов, однако деформации ее сохранялись в 62 процентов случаев. Таким образом, практически во всех случаях имелось совпадение клинических данных с данными оценки электромагнитного поля, что позволяет сделать заключение о достаточно высокой информативности предлагаемого способа.

Медико-экологической фирмой “Лайт-2” на базе Уфимского государственного авиационного технического университета (г. Уфа) за период с 1990 по 1995 г. разработаны и внедрены в производство приборы ФАЗОАУРОМЕТР предназначенные для измерений и оценки внешнего БЭМП человека, названного нами “ауральным” и являются высокочувствительными измерителями ЭМП биообъектов в диапазоне         1-10 Кгц. Имеются возможности оценки аурального ЭМП человека на отдельных фиксированных частотах и проведения топографического измерения картины поля вокруг человека. Разработанная методика и аппаратура позволяют оценивать и локализовывать не только видимые функциональные и морфологические изменения в тканях и органах, но также выявлять скрытые отклонения и очаги их расположения внутри биообъектов на продромальных стадиях развития заболеваний, когда какие-либо другие их проявления отсутствуют. Созданные приборы, представляют собой томографы биополевой электромагнитной оболочки человека и различных биообъектов. В настоящее время отработан и выпускаются: переносной малогабаритный вариант ФАЗОАУРОМЕТРА, прибор ИГА-1. Результаты клинических медицинских и медико-биологических исследований, полученные данным методом и с помощью разработанной аппаратуры на 4000 пациентах, опубликованы в научной литературе и доложены на многочисленных конференциях и совещаниях в России и за рубежом биополей [8-13].

Исследования, проведенные сотрудниками кафедры неонатологии и перинатологии Башгосмедуниверситета в родильном доме и детской республиканской больнице, г.Уфа  (1999-2000г.), позволили определить принципиальную возможность применения фазоаурометра для диагностики патологических состояний детей, в том числе у новорожденных и недоношенных грудных детей [12]. В результате установлено, что у детей так же как и у взрослых, определяется фазовая аура на расстоянии 30 - 50 см от кожного покрова. Полученные результаты показывают взаимосвязь искажения ауры с патологическим изменением в организме ребенка. Проведенные исследования показали, что разрешающая способность прибора составляет 30 мм, т.е. прибор позволяет локализовать патологический очаг в пределах тридцати миллиметров в диаметре.

В настоящее время один образец ФАЗОАУРОМЕТРа внедрен в Республиканской клинической больнице (г.Уфа), два прибора приобрели исследовательские организации связанные с Минобороной. Доцент Николай Васильевич Калашченко провел исследования нескольких тысяч больных в течение трех лет на базе РКБ им. Куватова, в результате появилась методика фазоаурометрии утвержденная Минздравом Республики Башкортостан и получен патент на изобретение [6]. Были определены рабочие частоты приема прибора, на которых искажения электромагнитной ауры подтверждали патологические процессы в организме. В 1995 году прибор ФАЗОАУРОМЕТР рассматривался в Комиссии по научно-техническим вопросам оборонной промышленности Совета Безопасности России, было принято решение о внедрении его для выявления на ранней стадии психических отклонений военнослужащих и работников спецслужб. Однако председатель Комиссии Малей Михаил Дмитриевич умер, и работы приостановились.

Тем не менее, учитывая, то, что ИГА-1 это портативный вариант ФАЗОАУРОМЕТРА, некоторые потребители прибора ИГА-1 в дальнейшем стали использовать его для измерения биополей человека. В Республике Башкортостан прибор ИГА-1 использовался для измерения биополей спортсменов и работников МЧС при проведении научных исследований доцентом УГАТУ Горюхиным Александром Сергеевичем совместно с кафедрой психологии БГУ под руководством профессора Аминева Гисоят Абдулловича (1995г.). В дальнейшем (2003г.) кафедра психологии БГУ проводила исследования студентов по методу фазоаурометрии при проведении различных психологических тестов. Несколько лет с прибором ИГА-1 занималась преподаватель Баш Медуниверситета Нажимова Гульжан Турдымуратовна, которая смогла использовать этот прибор в качестве диагностической аппаратуры, и как элемент обратной связи при исследовании и лечении женского бесплодия, а также климактерического и предменструального синдромов. Результаты ее работ вошли в изданные ей книгу БЕСПЛОДИЕ (2000г.) и ряд статей, где подробно описаны приборы ФАЗОАУРОМЕТР, ИГА-1 и методика измерений [14-25], в последствии она перешла на работу на кафедру психологии БГУ, где продолжила исследоваеия с ИГА-1. Кроме того, ИГА-1 использовался для измерения биополей недоношенных грудных детей зав. отделением Родильного дома № 4 г.Уфы Богдановой Светланой Юрьевной, для контроля эффективности лечения недоношенных детей в экранированной лечебной камере конструкции Юрия Кравченко [23].

С 1999 по 2001 года измерением биополей занималась доцент кафедры детских болезней БГМУ Войнова Маргарита Вячеславовна, которая совместно со студентами (теперь уже врачами) Алмазом Мирсаевым и Рустэмом Валеевым провела исследования биополей беременных женщин в процессе  предродовой подготовки, а также новорожденных.

Их работа БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ ОТЕЦ-МАТЬ-ПЛОД-ДИТЯ была доложена в С.Петербурге на конгрессе НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – 2001 и получила первое место по педиатрии [26-28]. Впервые в мировой практике произведены исследования электромагнитных биополей беременных женщин с помощью портативного ФАЗОАУРОМЕТРА – прибора ИГА-1, с целью замены ультразвуковой диагностической аппаратуры УЗИ, применяющейся в настоящее время для исследования процесса беременности, и воздействующей на исследуемых пациентов – женщину и ее плод, на экологически безопасную методику исследования их электромагнитных биополей. Эту же безопасную методику молодые ученые применили и для исследования состояния новорожденных, в том числе и недоношенных детей с различными патологическими отклонениями. Исследователи пошли дальше, и освоили измерения процессов разделения биополей беременной женщины и ребенка в процессе родов, а также исследовали влияние биополя отца на беременных и их плод. При этом между биополями плода и отца ребенка образуется «канал связи» при его приближении к беременной женщине, а если подходит посторонний мужчина, то их биополя отталкиваются друг от друга. В процессе родов видно как биополе матери обнимает и прижимает к себе биополе новорожденного [26-27].

В дальнейшем, начиная с 2002г. использование приборов ИГА-1 для измерения биополей человека по методу фазоаурометрии нашло применение при разработке и внедрения защитных устройств (производства России и Украины) от воздействия на человека геофизических аномалий (геопатогенных зон), а также технопатогенных зон от воздействий компьютеров, мобильных телефонов и другой электронной техники. Фирмы выпускающие изделия РОТАН, Форпост и Фотон применяют приборы ИГА-1 в процессе производства и реализации (показывают как меняется размер биополя человека или граница компьютерного излучения), фирмы выпускающие изделия Гамма-7, ДАР, ВИТА, в том числе матрицы АЙРЭС при распространении на местах своей продукции [17,29,30]. В Нижегородском архитектурно-строительном университете измерение биополей по методу фазоаурометрии использовали при исследовании влияния шума на человека при проверке звукопоглощения различных строительных материалов [31].

Дальнейшим развитием метода фазоаурометрии стали исследования проведенные с помощью приборов ИГА-1 Волынским центром исторических и геофизических исследований "Ровно-Суренж" (г.Ровно, Украина), позволившие кроме самой интенсивной оболочки биополя, фиксируемой ранее, зафиксировать целый ряд оболочек вокруг человека, об этом также сообщали и другие исследователи, работающие с приборами ИГА-1, например Виктор Белоглазов из Кирова.

В г. Ровно для исследования ауры человека была разработана эффективная методика, позволяющая уверенно замерять до 8 оболочек ауры в условиях повышенной энергетической загрязненности помещения. Хотя следует заметить, что реально оболочек больше. Самые ближние к телу человека оболочки (менее 20 см) не измерялись. И, вероятно, существуют оболочки на расстоянии более 7м. Их пока не удается измерить из-за ограниченности технических возможностей аппаратуры. Вероятно оболочки уходят в бесконечность. Таким образом каждый человек интегрирован в энерго - информационное пространство Вселенной и Космоса в целом и составляет с ним единое целое, как и все сущее.

Суть методики заключается в том, что ИГА-1 располагается неподвижно на штанге (с возможностью регулирования по высоте), а человек подходит к установке, что применено впервые (Рис. 4). Это позволяет измерить именно границы оболочки идущего (исследуемого) человека, что исключает ложные срабатывания от различных энергетических плоскостей, типа сеток Хартмана, Курри, фантомов и др., что наблюдается при неподвижном объекте исследования (человеке) и подвижном аппарате ИГА-1.

0

Рисунок 4

Применение данной методики позволяет также измерить границы оболочек ауры самому исследуемому человеку, при применении выносного пульта. Это позволяет проводить эксперименты (тренировки) по ментальному управлению своей энергетикой(например по ДЭИР).

Как указывалось выше, данная методика позволяет определять порядка 8-и оболочек электромагнитной составляющей ауры. У людей со слабой энергетикой уверенно определяется 5 оболочек.

Для обозначения оболочек приняты следующие обозначения: А, В, С, D, Е. Оболочка А ближняя к телу человека состоит из 3-х оболочек (самых ближние к телу не учитывались): а1, а2, а3 (Рис. 5).

Объединение 4-х первых оболочек в одну (А) сделано для упрощения замеров, т.к. расстояние между а1, а2, а3, А составляет от 20-и и меньше сантиметров.

Средние значения размеров оболочек такие: А = 1,0м, В=1,4 м,           С= 2,20 м, D=4,0 м, Е=7,0 м. Результаты замеров конкретного человека представлены на рис. 6.  Размеры оболочек приведенных на рисунках 1-3(измерения 1990 г.) отличаются от размеров оболочек рисунка 6 (измерения 2007 г.) за счет повышения чувствительности аппаратуры и ее модернизации.

Рисунок 5

Рисунок 6

Физический смысл измерений ИГА-1 ауры человека заключается в наблюдении сдвига фаз (изменение знака фазы) на границе двух оболочек. То-есть фиксируется граница раздела двух сред с разными физическими параметрами. Это позволяет сделать вывод, что оболочки ауры представляют собой ограниченные объемы с различными электромагнитными характеристиками внутри объема.

В ходе проведения экспериментов было замечено, что при изменении размеров ауры (что происходит постоянно в определенных пределах), оболочки увеличиваются или уменьшаются непропорционально. То–есть каждая оболочка ведет себя индивидуально, увеличиваясь или уменьшаясь независимо от других. Можно предположить, что каждая оболочка отвечает за свой процесс, или (и) соответствует своему телу (физическому, эфирному, астральному и др.). Так же можно предположить, что человек представляет собой симбиоз различных тел, а физическое (материальное), только одно из многих.

Также подтвердилась возможность человека ментально управлять своей энергетикой (размерами ауры). Например, размеры ауры в обычном состоянии составляли у испытуемого (05.07.07г.) А=0,96м., В=1,50м, С=2,20м . При ментальном управлении они составляли соответственно А=1,45м, В=1,90м, С=2,80м.

Учитывая то, что прибор ИГА-1, начиная с июля 2005 г. выпускается с дополнительной цифровой индикацией, которая кроме границ аномалий по стрелке, показывает и значение фазы естественного поля земли (ЕПЗ), до и внутри аномалий, этот внутренний параметр прибора ИГА-1 можно использовать (в относительных значениях) чтобы судить об интенсивности конкретной аномалии, что тоже уже нашло применение при внедрении различных защитных устройств от геопатогенных зон, проверки зарядки воды, настройки торсионных генераторов, и.т.д..

Исследователи из Ровно также впервые применили для своих экспериментов цифровые измерения полей ауры аппаратурой ИГА-1 с цифровой шкалой. Применялась вышеуказанная методика с неподвижным прибором ИГА-1. Замеры проводились через 10 см, начиная с расстояния 3,50м и до расстояния 0,20м.

В результате измерений были получены графики зависимости напряженности ЕПЗ (естественного электромагнитного поля земли) “U“ от расстояния человек - ИГА-1, На графике видно, что начиная с пикетов ПК 17-18 на измерение начинает влиять емкость человека.

Для того, чтобы более ярко выделить точки перегиба графиков (изменение амплитуды) и снивелировать влияние емкости тела человека, графики “U” трансформировались в графики “(”, ((Ui+1/Ui.

Характерные графики “U”, и “(” приведены ниже. На графиках по оси “Х” отложены пикеты (остановки человека для замеры). ПК 1 соответствует расстоянию (ИГА-1 – человек) – 3,50 м. ПК 34 соответствует 0,20 м. Расстояние между пикетами (шаг измерения) 0,10 м.

На графиках “U” и “(” видны сравнительно сильные амплитудные аномалии в районе 3,50 – 2,50 м. По фазовым измерениям это соответствует оболочке “D”, т.е. седьмой по счету от тела человека.

При фазовых измерениях эта оболочка фиксируется не всегда. Обычно она фиксируется у людей с сильной энергетикой. Интересно, что скачки амплитуды на этом расстоянии у некоторых людей (с сильной энергетикой) превышает амплитудные колебания вблизи тела. У людей с низкой или стандартной энергетикой амплитудные колебания, соответствующие ближним оболочкам, больше, чем в вышеуказанном диапазоне расстояний (3,50 – 2.50м). Можно предположить, что седьмая, и дальше оболочки у людей, стремящихся к духовности и развивающих свою энергетику обладают повышенной энергетической активностью, в отличие от ближних к телу, то-есть отвечающих в большей степени за физическое, материальное тело. Вероятно имеет значение и возраст человека (указан на графиках). Таким образом, с возрастом возрастает активность дальних оболочек, в данном случае седьмой, а ближних, в большей степени отвечающих за физическое тело, уменьшается. Части графиков соответствующие ближним к телу человека оболочкам пока не анализировались, хотя и там присутствуют определенные закономерности. Следует также отметить, что форма графиков зависит от состояния здоровья, настроения и некоторых других факторов исследуемого человека на момент проведения эксперимента.

Рисунок 7

Рисунок 8

Предварительный анализ выполненных, позволяет сделать некоторые предположения:

- Оболочки биополя (ауры) человека представляют собой замкнутые пространства с четкими границами и различными электромагнитными параметрами внутри каждой.

- Каждый человек может ментально управлять размерами своих оболочек, то есть активизировать их.

- Оболочки, от тела человека, распространяются в бесконечность.

- Каждая оболочка ведет себя, в принципе, индивидуально.

- Человек представляет собой симбиоз различных тел, материальных  и нематериальных.

- По мере увеличения возраста человека, активность дальних оболочек возрастает, и уменьшается активность ближних к физическому телу оболочек.

Можно предположить, что сознание человека смещается по мере старения физического тела ко все дальним оболочкам. Уже ненужные (отработанные) тела, скажем так, умирают. В принципе, это представляет собой волновой процесс.

Литература

1. Баран Л.а. Общая характеристика радиоэлектронной аппаратуры, применяемой в биологии и медицине. // Применение радиоэлектронных приборов в биологии и медицине.- Киев: Наукова думка, 1976. С. 14-40.

2. Ли А.Г., Макаревич С.В. Инструментальные методы исследования биополей. - М., 1991.

3. Годик Э.Э., Гуляев Ю.В. Человек глазами радиофизики. // Радиотехника. - 1991. - № 8. – С. 51-74.

4. А. С. № 1627128, 1991 г. СССР. Устройство для исследования излучения биологических объектов / Шаюсупов Р., Искандаров Т.И. // Открытия, изобретения. - 1991. - № 6.

5. Patent # 4, 940, 058, US, 1990. Cryogenic remote sensing physiograph. / Taff B. E. et al.

6. Патент № 2118124,РФ, 1998 г. Способ оценки электромагнитного поля биообъекта и устройство для его осуществления. / Кравченко Ю.П., Калашченко Н. В., Горюхин А. С., Савельев А. В.

7. Хаулике И. Вегетативная нервная система. Анатомия и физиология. - Бухарест,1978. - С. 17-61.

8. А.С. (СССР) N 321662c -1990 г. Способ исследования электростатических полей поверхностей. Кравченко Ю.П.

9. А.С. (СССР) N 1828268 от 13.02.90 г. Способ исследования электростатических полей поверхностей, Кравченко Ю.П.

10. Патент РФ N 2080605 от 27.05.97 г. Способ исследования электромагнитных полей поверхностей, Кравченко Ю.П.

11. Полезная модель N 4902 от 16.09.97 г. Устройство для оценки электромагнитного поля биообъекта, Кравченко Ю.П.

12. Э.Н.Ахмадеева, Н.В.Калашченко, Ю.П.Кравченко, Г.Т.Нажимова, А.В.Cавельев УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ СВЕРХСЛАБЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.   Доклады 6-го Международного конгресса БИОЭНЕРГОИНФОРМАТИКА.,БИОЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ И Биоэнергоинформационные ТЕХНОЛОГИИ” , г.Барнаул 2003 г.

13. Кравченко Ю.П., Савельев А.В. Электромагнитная компонента биополя, ее измерение, оценка и применение в медицинской технике. Доклады 5-го международного конгресса Биоинформатика. Биоинформационные и биоэнергоинформационные технологии(«БЭИТ-2002»), г.Барнаул, 2002г.

14. Нажимова Г.Т.(«Бесплодие женское, мужское)», «Бесплодие (современные методы диагностики и лечения)», и др. Монография, Уфа, 2000г.

15. Нажимова Г.Т., Кравченко Ю.П., Савельев А.В. «Техника сверхслабых электромагнитных полей в исследовании больных бесплодием» Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы и перспективы развития валеологии, коррекционной педагогики и ребилитологии», Пенза 2000г.

16. Нажимова Г.Т., Кравченко Ю.П., Савельев А.В. «Фазоаурометрический метод исследования больных бесплодием», Доклады 3-го международного конгресса Биоэнергоинформатика и биоэнергоинформационные технологии(«БЭИТ-2000»), г.Барнаул, 2000г.

17. Нажимова Г.Т., Кравченко Ю.П., Савельев А.В. «Применение значков «РОТАН» для лечения предменструального синдрома», Доклады 4-го международного конгресса Биоинформатика. Биоинформационные и биоэнергоинформационные технологии («БЭИТ-2001»), г.Барнаул, 2001г.

18. Нажимова Г.Т., Кульмухаметова Н.Г.,Кравченко Ю.П., Савельев А.В. «Использование фазоаурометра в диагностике осложнений и контроле за лечением климактерического синдрома», Международный конгресс «Новые медицинские технологии», г.С.Петербург ,2001 г.

19. Нажимова Г.Т., Кульмухаметова Н.Г., Кравченко Ю.П., Савельев А.В. «Применение фазоаурометрии в диагностике осложнений и контроле за лечением климактерического синдрома», Материалы третьего Российского научного форума «Актуальные проблемы акушерства гинекологии и перинатологии» г.Москва-2001 г.

20. Нажимова Г.Т., Бакусов Л.М, Кравченко Ю.П., Савельев А.В. «Применение продуктов пчеловодства, приборов «Биотрон» и перфорационных очков у женщин с предменструальным синдромом (ПМС) под контролем метода фазоаурометрии». Материалы четвертого Российского научного форума «Охрана здоровья матери и ребенка-2002» г.Москва, ЦДХ, 21-24 мая2002г.

21. Ахмадеева Э.Н., Калашченко Н.В, Кравченко Ю.П., Нажимова Г.Т., Cавельев А.В. «Устройства для измерения и моделирования сверхслабых электромагнитных полей биологических и технических объектов», Доклады 6-го Международного конгресса «Некомпьютерные информационные технологии» (Биоиформационные, энергоинформационные и др.) (“БЭИТ-2003”), г.Барнаул 2003 г.

22. Нажимова Г.Т., Бакусов Л.М, Кравченко Ю.П., Савельев А.В. Применение продуктов пчеловодства,приборов «Биотрон» и перфорационных очков у женщин с предменструальным синдромом (ПМС) под контролем метода фазоаурометрии. Материалы четвертого Российского научного форума «Охрана здоровья матери и ребенка-2002» г.Москва, ЦДХ, 21-24 мая 2002г.

23. Ахмадеева Э.Н., Богданова С.Ю .,КравченкоЮ.П., Калинин  В.Н., Нажимова Г. Т., А.В.Савельев А.В. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ВЫХАЖИВАНИЯ НЕЗРЕЛЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ, Материалы 5-го Российского научного форума ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА-2003г. Москва, ЦДХ, 20-23 мая 2003г.

24. Ахмадеева Э.Н., Ю.П. Кравченко Ю.П., Г.Т.Нажимова Г.Т., Савельев А.В. «Разработка и применение устройств для измерения сверхслабых электромагнитных полей естественного излучения», Доклады 7-го Международного научного конгресса «Некомпьютерные информационные технологии» (биоинформационные, энергоинформационные и др.) («БЭИТ-2004»).

25. Ахмадеева Э.Н., Кравченко Ю.П., Нажимова Г.Т., Савельев А.В. «Разработка и применение устройств для измерения сверхслабых электромагнитных полей естественного излучения», Материалы Международной дистанционной конференции «Горное, нефтяное и геоэкологическое образование в XXI веке», Российский университет дружбы народов, г. Москва 2004г.

26. Войнова М.В.,Ахмадеева Э.Н.,Валеев Р.Р., Мирсаев А.Р., Амирова В.Р., Исмагилова А.А. «Биоэнергетические взаимоотношения в системе отец-мать-плод-дитя» Международный конгресс НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, г. С.Петербург, 2001г.

27. Войнова М.В., Ахмадеева Э.Н., Валеев Р.Р., Мирсаев А.Р., Амирова В.Р., Исмагилова А.А. «Биоэнергетические особенности и взаимодействия в системе отец-мать-плод-дитя» Материалы третьего Российского научного форума «Актуальные проблемы акушерства гинекологии и перинатологии» г.Москва-2001 г.

28. Валеев Р.Р., Мирсаев А.Р. «Энергоинформационные технологии в диагностике острой хронической патологии у детей». Материалы четвертого Российского научного форума «Охрана здоровья матери и ребенка-2002» г.Москва, ЦДХ, 21-24 мая2002г.

29. Павленко А.Р. Компьютер TV и здоровье. г.Николаев 2003г.

30. Кондратенко В.М. «Когда патология опережает биологию». Компьютерные учебные программы и инновации № 6/2002г., г.Москва.

31. Едукова Л.В. «Некоторые энергоинформационные аспекты влияния шума на человека». Доклады VIII Международного научного конгресса «Биоинформационные и энергоинформационные технологии в производственной, в социальной и духовной сферах», («БЭИТ-2005»), Москва 2005г.

www.iga1.ru    геопатогенные зоны, прибор ИГА-1