ИНДИКАТОР

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ

ИГА-1М

Паспорт и руководство по эксплуатации

4224-001-39960437-2007 ПС

201__ г.

Сведения об авторских правах.

Автор изобретения и разработчик индикатора:
Кравченко Юрий Павлович,
Российская Федерация, г. Уфа.

Прибор обладает патентной чистотой на территории РФ и защищен следующими документами:

а.   Авторское свидетельство СССР 
№ 1828268 от 13.10.92 г.

б.   Свидетельство на полезную модель 
№ 2448 от 16.05.96 г.

в.   Патент № 2080605 от 27.05.97 г.

г.    Патент № 2119680 от 27.09.98 г.

Сведения о соответствии  
действующим нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ36.В08870 от 27.04.2001 г.

№РОСС RU.АЯ36.Н07346 от 27.12.2004г.

№РОСС RU.АЯ36.Н22390 от 19.12.2007г.

№РОСС RU.АЯ36.Н25891 от 6.12.2010 г.

ИНДИКАТОР  ГЕОФИЗИЧЕСКИХ

АНОМАЛИЙ  ИГА-1М

ПАСПОРТ

1. Назначение

Индикатор геофизических аномалий ИГА-1М (далее прибор) предназначен для поиска металлических и неметаллических трубопроводов (в том числе полиэтиленовых), находящихся под землей или снежным покровом, а также для поиска водяных жил и карстовых пустот.

2. Принцип действия

Прибор является высокочувствительным селективным измерителем электромагнитного поля, настроенный  на  фиксированную частоту естественного излучения геомагнитного поля Земли в диапазоне сверхдлинных волн и представляет собой  автономное устройство с независимым источником питания от аккумулятора.

В  качестве входного параметра в приборе используется фазовый сдвиг на частоте приема,  величина которого изменяется на границе перехода сред (грунт-труба; грунт-вода; в местах утечек трубопроводов и т.д.).

3. Технические характеристики

глубина обнаружения трубопроводов – 2,0 м.,

глубина обнаружения водного потока – 60 м.,

потребляемая мощность 1.5Вт

вес комплекта прибора не превышает 2,3 кг (без аккумулятора ).

работоспособность обеспечивается при температурах
от минус 40(С до плюс 40(С и влажности до 80 (.

4. Комплектность ( Рис. 1 )

В комплект прибора входит:

измерительный датчик  - 1 шт.;

блок питания - 1 шт.;

чемодан упаковочный переносной - 1 шт.;

паспорт и инструкция  по эксплуатации - 1 шт.

запасные предохранители: 0,16 А  - 2 шт.

запасные предохранители: 0.5 А -1шт.

-  сумка - 1 шт.

- шнур сетевой -1шт.

5. Гарантии поставщика

Предприятие гарантирует безотказную работу прибора при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации и при условии сохранности пломбировки предприятия-изготовителя. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев, гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи прибора.

6. Хранение

Приборы до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от минус 40(С до плюс 40(С. В помещениях для хранения приборов содержание пыли, паров, кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-агрессивных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150.

7. Транспортировка

Приборы транспортируются закрытым транспортом любого вида. При транспортировании самолетом приборы должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках. Трюмы транспортных средств, используемых для перевозки приборов, не должны иметь следов цемента, угля, химикатов и т.п. Значение транспортной тряски не должно превышать 40  ударов в минуту с максимальным ускорением 30 м/с.

8. Свидетельство о приемке

Прибор ИГА-1М №___________ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией, ТУ 4224-001-39960437-2007 и признан годным для эксплуатации.

Главный инженер  ___________________   / Торопов А.В. /

подпись

____________________

дата

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подготовка к работе

Перед началом работы необходимо установить органы управления в  следующие положения:

Переключатель ФИЛЬТР - в положение 3.

Переключатель ЛЕТО - ЗИМА в положение, согласно времени года.

Ручки УСИЛЕНИЕ (ГРУБО, ТОЧНО) в крайнее левое положение.

На блоке питания тумблер установить в выключенное положение.

Антенны  индикатора протереть ватой (салфеткой), смоченной в спирте.

Соединить кабелем (из состава индикатора) измерительный блок с блоком питания.

Тумблер на блоке питания установить в положение ВКЛ. При  этом должны загореться  индикаторы    + 24В, - 24В. Установить блок питания на землю. Выдержать прибор в течение 5 минут при температуре окружающего воздуха выше - 5 C  и 15 минут при более низких температурах.

Взять прибор за ручку и ориентировать плоскость антенн вниз параллельно поверхности земли.  Плавно вращая ручку  ГРУБО по часовой стрелке добиться появления отклонения стрелки индикатора от нулевого положения. Нажать кнопку обнуления на 3-4 секунды и отпустить . При этом стрелка индикатора  должна в течение не мене 5 секунд оставаться на нулевой отметке с точностью одно маленькое деление.

Вращая ручку ТОЧНО  добиться появления отклонения стрелки индикатора от нулевого положения.  Нажать на 3-4 сек. кнопку обнуления. Стрелка индикатора должна оставаться на нулевой отметке не менее 5 секунд. Нажать на 3-4 секунды и отпустить

кнопку обнуления. Плавно поднести ладонь к антенне прибора  (не касаясь самой антенны) на расстояние 3-10 см. При этом стрелка индикатора  скачкообразно  должна отклониться. В случае, если стрелка индикатора отклоняется слабо, необходимо переключатель ФИЛЬТР установить в положения 1или 2 и повторить операции пп. 1.9, 1.10.

Работа с  прибором.

При выполнении поисковых работ с прибором следует помнить:

Прибор реагирует  (Рис. 2):

на края трубопровода (осевой сигнал) точки 4,5;

на края траншеи, точки 3,6.(при условии, что плотность грунта в траншее отличается от плотности грунта вне траншеи);

на вторичные сигналы  точки 1,2,7,8;

Вторичные сигналы  от полиэтиленовых трубопроводов сильнее, чем  осевой сигнал.

От металлических трубопроводов осевой сигнал сильнее вторичных.

Глубина залегания трубопровода равна расстоянию между линией края трубы  (точки 5 или 4) и расположенной по ту же сторону линией вторичного сигнала (8 или1).

Поисковые работы лучше всего производить в сухую или морозную погоду, а также при равномерно увлажненном грунте. При попадании влаги на антенну прибора, ее необходимо просушить.

Антенна прибора  должна находиться на расстоянии не менее 1 метра от земли.

Сезонное прохождение электромагнитного излучения Земли достигает максимума в декабре- январе месяце, минимума в июне-июле месяце. Соответственно наиболее благоприятными месяцами для работ с  прибором являются декабрь-январь, наименее -  июнь-июль месяцы. Перед началом поисковых работ с помощью прибора необходимо произвести выставку нуля в месте поиска в соответствии с пунктами 1.9 и 1.10. После выставки нуля, плавно перемещая измерительный датчик вдоль поверхности земли, отметить место, где индикатор  скачкообразно отклоняется от нулевого положения. Затем отступить от отмеченной точки на 1-2 метра, и двигаясь по кругу от отмеченной точки,  найти следующую точку, где индикатор скачкообразно отклоняется от нулевого  положения. Двигаясь вдоль линии, образованной найденными точками, произвести отметку  трассы.

После каждого измерения прибор нужно обнулять.

Разведка пустот, определение трассы водяной    жилы.

При поиске границ пустот и водных жил необходимо помнить:

Прибор реагирует  и на коммуникации, проходящие в исследуемом районе, которые вносят погрешности в процесс измерения, являются помехой при обнаружении пустот и водяных жил. (Рис. 2):

Перед началом поисковых работ с помощью прибора необходимо произвести выставку нуля в месте поиска в соответствии с пунктами 1.9 и 1.10. После выставки нуля, плавно перемещая измерительный датчик вдоль поверхности земли, и отметить место, где индикатор  скачкообразно отклоняется от нулевого положения. Затем отступить от отмеченной точки на 1-2 метра, и двигаясь по кругу от отмеченной точки,  найти следующую точку, где индикатор скачкообразно отклоняется от нулевого  положения. Двигаясь вдоль линии, образованной найденными точками, произвести отметку  контура пустоты или трассы водяной жилы. При разведки водяных жил, надо иметь ввиду, что они имеют ширину от 1 до 3 метров, извиваются, и направление их идет под уклон местности.

Рис. 1  Схема поиска водяной жилы.

4.  Зарядка аккумуляторов.

Зарядку аккумуляторов необходимо производить при погашении светодиодов «-24В» и «+24В».

Зарядное устройство расположено в одном корпусе с блоком питания прибора.

Перед зарядкой аккумуляторов прибор должен быть выключен, разьем прибора отстыкован. С помощью сетевого шнура подключить зарядное устройство к сети 220 В. Включить тумблер «ВКЛ.» 220В.

Загорается светодиод «ЗАРЯД». При достижении номинальной емкости аккумуляторов светодиод гаснет.

5.  Регламентные работы.

 Периодически, через  25  часов  эксплуатации протирать салфеткой, смоченной спиртом, антенну и изолятор измерительного датчика.  При работе в запыленных условиях чистку антенны и изолятора проводить каждый раз после работы, после чего просушить измерительный датчик при температуре плюс 20(С в течение 30 мин.

Особенности конструкции

прибор не чувствителен к  акустическим городским и промышленным шумам и  радиопомехам,  в  том числе к помехам от линий  электропередач;

прибор пассивный  и  не  требует излучателей, опускаемых  в колодцы или подключаемых к трубопроводам;

прибор не требует приближения антенны вплотную к земле, возможно измерение при наличии снежного покрова.

Адрес изготовителя.

450071, г. Уфа, ул. 50-лет СССР, 30

Для покупки прибора просьба обращаться:

Официальный представитель в Москве:

Моб:		8-963-711-59-21,

Тел :	           +7 (495)995-88-53

E-mail:	 ekogeo@bk.ru

Контакты.

Автор изобретения и разработчик индикатора:
Кравченко Юрий Павлович

официальный сайт  www.iga1.ru