ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧП В БРЯНСКЕ – НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ   СНИПОВ  И ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ  ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ РФ

Давлетов М.И.¹, Давлетов Р.М.¹, Кравченко Ю.П.²

ООО «Коинот» г.Уфа¹, ООО «Лайт-2» гУфа²

Событие, произошедшее в Брянске – провал женщины с ребенком в канализационную трубу, назревало давно. Оно относится к техногенным явлениям, вследствие деятельности человека, просто ресурс и износ коммуникаций вследствие быстрого развития подземных коммуникаций  не был изучен до конца. В Интернете,  в поиске сразу отрываются более 3300 фото провалов по всему земному шару: Омск, Москва, Калининград, Ровенна, Флорида, Китай. Судя по рисункам, мощность техногенных воздействий примерно одинакова (фото 1). Все зависит от диаметра труб, химического состава и температуры перекачиваемой жидкости. Такие провалы грунта случаются в первую очередь из-за разжижения и выноса глинистых, песчанистых  частиц водными потоками асфальтовыми, бетонными покрытиями городов. Механизм провалов сходен с карстом. Такие провалы ежегодно происходят по всей территории республики. Особенно наглядно эти процессы можно было наблюдать 15 лет назад на площадке опытного завода нефтехимпереработки Академии Наук Башкирии. Здесь на протяжении 150 метров образовались ямы глубиной до 1,5м, 2х5м, над проржавшими трубами очистных труб диаметром 0,7м идущих от  труб охлаждения ТЭЦ (фото 2).

Фото 1. Провалы в Москве.

Механизм образования провалов схож с механизмом образования карста. В городах под воздействием вибрации, химических реагентов, стоков происходит разуплотнение грунтов, усиливается коррозия труб: бетонных, полиэтиленовых, металлических. Обычно вода в трубах нагретая, что в несколько раз усиливает скорость коррозии материала труб и их соединений. Учитывая то, что 20 лет РФ находится в состоянии  кризиса, износ подземных коммуникаций только по Уфе, ориентировочно, составляет 60%, все эти процессы оказались вне зоны внимания коммунальных служб. Хотя все проектные строительные институты РФ прекрасно об этом знают.

Фото 2.  Трубы охлаждения ТЭЦ.

Обычно в трубах наблюдается большая скорость течения воды – до 1м/сек. В верхней части скапливается нагретый пар (рис.1), который является активным химическим реагентом. При наложении вибрации, усиливается расслоение металла, что ведет к быстрой коррозии. Начинается разрушение стенок труб, вывалы насыпного грунта в водный поток, который размешивает, растворяет породу, и переносит на очистные сооружения и т.д. Постепенно, объем вынесенного грунта достигает такого размера, что начинает проваливаться асфальт (рис.2), припаркованные машины, иногда это приводит к несчастным случаям.

Рис. 1  Схема укладки, коррозия металла и начало обрушения насыпных грунтов.

Рис. 2 Образование провала над трубой.

Учитывая возрастание мощности техногенных и антропогенных аварий, необходимо пересмотреть существующие СНиПы и технические нормативы  РФ с учетом размыва грунтов коррозировавшими трубопроводами.

После случая в Брянске в ООО «Лайт-2» сразу стали звонить из служб Водоканала городов Российской Федерации по поводу обнаружения пустот в местах стыков труб керамической канализации, где давление в трубопроводах подсасывает и размывает грунты в районе стыков. Действительно такую пустоту прибором ИГА-1 зафиксировать можно.

Об этом говорит пример работы по поиску  мальчика, упавшего в люк канализации на ул. Руставелли в Уфе зимой 1996 г.  Когда мальчик упал в открытый люк и утонул в канализации, родители сразу же пришли к нам в УГАТУ для организации поисков (сотрудники УГАТУ Горюхин А.С. и Кравченко Ю.П. в этом году вернулись с Нефтегорска [ 2 ] , где были хорошие результаты по поиску погибших), а официальные власти как-то хотели «замять» этот неприятный случай накануне выборов, якобы мальчика похитили, хотя было много свидетелей, и пожарники пытались его протолкнуть в соседний люк пожарным рукавом, но протолкнули на нижний горизонт вместе с пожарным шлангом. В данном месте мы обнаружили по ИГА-1 аномалию на трубопроводе,  и организовали раскопки, что было тоже сделать не так просто, при раскопках была обнаружена пустота в месте стыка труб канализации, о чем сейчас звонят с предприятий российских водоканалов. После того, как мы тогда подключили прессу, ребенка нашли водолазы в коллекторе на выходе в реку. К сожалению выпуск приборов ИГА-1 [1…6]  на базе Уфимского приборостроительного объединения небольшой и мы не можем обеспечить работников российских водоканалов этими приборами.

Литература

1. Э.Н.Ахмадеева,  Ю.П. Кравченко, Г.Т.Нажимова, А.В.Савельев  «Разработка и применение устройств для измерения  сверхслабых электромагнитных полей естественного излучения»,  Доклады 7-го Международного научного   конгресса    «Некомпьютерные  информационные технологии» (биоинформационные, энергоинформационные и др.), («БЭИТ-2004»), г.Барнаул

2.  Кравченко Ю. П., Савельев А. В. Прибор ИГА-1У для поиска пострадавших под завалами и опыт его использования во время поисково-спасательных работ в поселке Нефтегорск. Труды всероссийской конференции "Проблемы защиты населения и и территорий от  чрезвычайных  ситуаций", 23-26 сентября 1997 г, г.Красноярск.

- А.С. (СССР) № 321662c - 1990 г. Способ исследования электростатических полей поверхностей. Кравченко Ю.П. и др.

- А.С. (СССР) № 1828268 от 13.02.1990 г. Способ исследования электростатических полей поверхностей, Кравченко Ю.П. и др.

5.Патент РФ № 2080605 от 27.05.1997 г. Способ исследования электромагнитных полей поверхностей, Кравченко Ю.П. и др.

6. Патент РФ №2119680 от 27.09.1998 г. "Способ геоэлектромагнитной разведки и устройство для его реализации", Кравченко Ю.П. и др.

Поисковый прибор ИГА-1  www.iga1.ru